Правила пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення

За статистикою, у зимовий період різко збільшує кількість пожеж - опалювальний сезон створює реальну пожежну небезпеку внаслідок використання різних опалювальних приладів.

Для запобігання надзвичайних ситуацій, попередження пожеж під час опалювального сезону громадяни повинні знати основні вимоги норм та правил щодо користування різними опалювальними приладами:

- опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів;

- повітронагрівальні та опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення;

- очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом всього опалювального сезону, опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

- печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій відповідно до вимог будівельних норм не менше 38 см. від дерев’яних конструкцій перекриття горища.;

-  відстань від печі до товарів, стелажів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м., а від топкових отворів – не менше 1,25 м.;

- біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен бути металевий лист розміром не менш 0,5х0,7 м;

- на горищах усі димові труби й стіни, в яких проходять димові канали, мають бути оштукатурені.

Під час експлуатації пічного опалення не допускається:

• залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

• користуватися печами й осередками вогню, які мають тріщини;

• розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

• зберігати не загашені вуглини та золу в металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

• сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

• застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті рідини; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

• використовувати для опалення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

• здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки;

• використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

• прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ;

• здійснювати топку печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;

• закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

• зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

• використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

Під час експлуатації електронагрівальних приладів слід пам»ятати, що:

- електронагрівачі повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення з заземленими контактами;

- електронагрівальні прилади повинні встановлюватись на негорючій основі;

- температура зовнішньої поверхні у найбільш нагрітому місці, в нормальному режимі роботи, не повинна перевищувати 85°С (терморегулятор повинен бути відрегульований);

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 0.25 м.

- встановлювати електронагрівальні прилади безпосередньо під розеткою,

а також на шляхах евакуації людей;

- встановлювати саморобні плавкі вставки „жучки” в апаратах захисту (запобіжниках), від коротких замикань;

- використовувати електронагрівальний прилад для сушки одягу та інших матеріалів;

- під’єднання декількох приладів в одну розетку;

- накривати горючим матеріалом електронагрівальний прилад;

- відхиляти маслонаповнені електронагрівачі від вертикалі;

- використовувати електронагрівальні прилади в місцях, де їх застосування не передбачено нормативними документами чи власником підприємства;

- залишати без догляду при виході з приміщення увімкнені в електромережу електронагрівальні прилади.

Шановні громадяни будьте обачливими та пам»ятайте, що від цих порад залежить Ваше життя!

Провідний інспектор БРВ ГУ ДСНС України

У Київській області

майор сл. цив. захисту  В.О.Сподін